## Slide 1
TEMEL JEODEZİK BİLGİLER

## Slide 2
JEODEZİ
Jeodezi; Yeryuvarının şekil, boyut, ve gravite alanı ile zamana bağlı değişimlerinin 3 boyutlu bir koordinat sisteminde tanımlanmasını amaçlayan bir bilim dalıdır.
Jeodezinin konuları; ölçme yöntemleri ve donanımları ile teorik esas ve hesaplamalardır.

## Slide 3
Yer’in gerçek şekli GEOİD’ dir.
Geoid; karaların altında da devam ettiği varsayılan durgun deniz yüzeyleridir.
Geoid, geometrik olarak tanımlanamadığı için hesap yüzeyi olarak farklı yüzeyler kullanılır.
JEODEZİ

## Slide 4
Geometrik ve fiziksel yüzeyler
JEODEZİ

## Slide 5
DATUM:
Herhangi bir noktanın yatay ve düşey konumunu tanımlamak için başlangıç alınan referans yüzeyidir. Datum, Yer’in şeklini ve boyutunu tanımlayan bir referans sistemidir.
Yatay Datum: Koordinatlar için referans alınan başlangıç yüzeyi,
Düşey Datum: Yükseklikler için referans alınan başlangıç yüzeyidir.
Datum parametreleri; Referans Elipsoidi ve başlangıç noktasının koordinatları ve dönüklüklerdir.
JEODEZİ

## Slide 6
JEODEZİ
DATUM:
Yükseklik belirleme, Düşey Datum.

## Slide 7
KOORDİNAT SİSTEMLERİ
Koordinatlar, bir noktanın belirli bir referans sisteminde konumunu tanımlayan doğrusal ve açısal büyüklüklerdir.
Bir koordinat sistemini tanımlamak için:
• Başlangıç noktasını
• Dönüklüğünü
• Birimini
tanımlamak gerekir.

## Slide 8
KOORDİNAT SİSTEMLERİ
Coğrafi koordinat sistemi:
Yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun enlem ve boylam büyüklükleri ile referans elipsoidine göre tanımlandığı sistemdir.
Yer’in merkezi başlangıç noktasıdır.
Londra Greenwich Gözlemevi’nde bulunan gök dürbünün ekseninden geçtiği varsayılan sıfır başlangıç meridyenidir.

## Slide 9
KOORDİNAT SİSTEMLERİ
Coğrafi koordinat sistemi:

## Slide 10
KOORDİNAT SİSTEMLERİ
Kartezyen koordinat sistemi:
Karşılıklı birbirine dik 3 referans düzlemi tarafından tanımlanan ve uzayda yer alan noktaların tanımlandığı bir koordinat sistemidir.

## Slide 11
KOORDİNAT SİSTEMLERİ
Projeksiyon koordinat sistemi:
Fiziksel yeryüzünün geometrik bir yüzey üzerine izdüşürülmesidir.
Yerkürenin tamamı veya bir bölümü harita üzerine aktarılırken projeksiyon sistemleri kullanılır.
Coğrafi Koordinat Sisteminin bir projeksiyon metodu ve ona ait parametreler kullanılarak yapılan transformasyonunun sonucudur.
Projeksiyon Koordinat Sistemi, 2 boyutlu düzlem yüzeydir.

## Slide 12
KOORDİNAT SİSTEMLERİ
Projeksiyon koordinat sistemi:

## Slide 13
KOORDİNAT SİSTEMLERİ
Projeksiyon koordinat sistemi:
Projeksiyon açılabilir yüzey üzerine yapılır.
Düzlem
Silindir
Koni

## Slide 14
Projeksiyon koordinat sistemi:
Projeksiyon yüzeyinin konumuna göre sınıflandırılması.
Eğik konumlu projeksiyonlar
Düz-kutupsal konumlu
Transversal (Ekvatoral) konumlu
KOORDİNAT SİSTEMLERİ

## Slide 15
KOORDİNAT SİSTEMLERİ
Projeksiyon koordinat sistemi:
UTM (Universal Transverse Mercator) PROJEKSİYONU
Çok büyük yüzeye sahip bölgelerin, planlar üzerine düzgün olarak yerleştirilmesi için, genellikle dilim (zone) olarak adlandırılan şeritlere bölünmesi gerekmektedir. UTM, bu yöntemi kullanmaktadır.
Projeksiyon yüzeyinin küreye değdiği bölgedeki uzunluk deformasyonu, başka bir değişle ölçek faktörü m0=1 olur. Bu değer teğet meridyenden uzaklaştıkça büyür.
60 lik dilim genişliğinde m0 ölçek faktörü 0.9996 değerini alır.

## Slide 16
KOORDİNAT SİSTEMLERİ
Projeksiyon koordinat sistemi:
Sonuç olarak;
Yer kontrol noktalarının enlem ve boylam değerlerinden (φ, λ lardan); GRS80 elipsoidinde, ITRF96 datumunda ve Gauss-Kruger koordinat sisteminde projeksiyon Xg, Yg koordinatları hesaplanır.
Eğer 1:5000 ve daha büyük ölçekli çalışılacaksa 30’lik dilimde sağa=Yg+500000 ; yukarı=Xg olur.
Eğer orta ölçekte örn. 1:25000 ölçekli çalışılacaksa sağa=(D.N.)[Yg.(0.9996)+500000] şeklinde koordinatlar elde edilir.

## Slide 17
ARZ EDERİM
TEŞEKKÜR EDERİM.
Ömer SALGIN
Jeodezi Şube Müdürü